中安联合煤化有限责任公司

中安联合一般固废堆场工程项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：中安联合煤化有限责任公司

二〇二一年一月

中安联合煤化有限责任公司

中安联合一般固废堆场工程项目竣工环境保护验收监测报告

| 建设单位： | 中安联合煤化有限责任公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 安徽启晨环境科技有限公司 |

二〇二一年一月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项 目 负 责 人：

填    表    人：

| 建设单位： | 中安联合煤化有限责任公司（盖章） | 编制单位： | 安徽启晨环境科技有限公司（盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 话： | 18697553368 | 电 话： | 13705696446 |
| 邮 编： | 232007 | 邮 编： | 230011 |
| 地 址： | 安徽省淮南市潘集区 | 地 址： | 合肥市蜀山区潜山北路496号新景花园9幢301室 |

目   录

1、项目概况	1

2、验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范；	3

2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定	3

2.4其他相关文件	3

3、项目建设情况	4

3.1地理位置及平面布置	4

3.2建设内容	4

3.3水源及水平衡	10

3.4生产工艺	11

3.5项目变动情况	13

4、环境保护设施	14

4.1污染物治理/处置设施	14

4.2其他环境保护措施	16

4.3环保设施投资及三同时落实情况	19

5、环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	24

5.1环境影响报告书主要结论与建议	24

5.2审批部门审批决定	26

6、验收执行标准	29

6.1 污染物排放标准	29

6.2 环境质量标准	30

7、验收监测内容	31

7.1环境保护设施调试运行效果	31

7.2环境质量监测	32

8、质量保证和质量控制	33

8.1监测分析方法	33

8.2人员能力	34

8.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	34

8.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	35

9、验收监测结果	36

9.1生产工况	36

9.2环保设施调试运行效果	36

9.3工程建设对环境的影响	40

10、验收监测结论	46

10.1环保设施调试运行效果	46

10.2工程建设对环境的影响	46

10.3建议	46

附件

1、项目备案文件

2、项目执行标准确认函

3、项目环评批复

4、防渗土工膜检测报告

5、现场照片

6、拆迁证明

7、验收检测报告

附图：

1、项目平面布置图

# 1、项目概况

中安联合煤化有限责任公司中安联合一般固废堆场工程项目位于淮南市潘集区中安联合煤化有限责任公司东侧。

2017年11月27日，淮南市发展和改革委员会以淮发改审批【2017】250号文“关于中安联合煤化有限责任公司中安联合一般固废堆场工程项目备案的通知”对本项目予以备案。

2019年5月安徽三的环境科技有限公司对“中安联合煤化有限责任公司中安联合一般固废堆场工程项目”进行环境影响评价工作。2019年7月2日，淮南市环境保护局淮环复【2019】27号文“关于中安联合煤化有限责任公司中安联合一般固废堆场工程项目环境影响报告书的批复”对该项目环评文件予以批复。

中安联合煤化有限责任公司中安联合一般固废堆场工程项目于2019年8月3日开工，2020年10月主体工程竣工，并同步对生产设施进行调试。

中安联合煤化有限责任公司项目建成投产后，项目规划每年将产生气化煤渣、气化煤饼、锅炉干渣、锅炉粉煤灰等一般固废共计120.392万吨/年需要处理，其中气化煤渣44.5万吨/年（含水20%）、气化煤饼47.4万吨/年（含水50%）、锅炉干渣2.828万吨/年、锅炉粉煤灰25.664万吨/年。结合当地灰渣目前实际利用现状，按照锅炉粉煤灰（25.664万吨/年）100%综合利用、气化煤渣及煤饼（91.9万吨/年）按照80%综合利用进行考虑，剩余的填埋处理。另外，净水沉淀污泥550吨/年需填埋处理。拟建固废堆场库区占地面积135089平方米，填埋库区设计总库容约106.34万m3。根据计算，每年需填埋的量约为21.263万吨，按照压实密度为1.1t/m3考虑，每年需要填埋的量为19.33万立方米。

本次整体验收内容为：建固废堆场库区占地面积135089平方米，填埋库区总库容约106.34万m3，每年需填埋的量约为21.263万吨，按照压实密度为1.1t/m3考虑，每年需要填埋的量为19.33万立方米。

目前中安联合煤化有限责任公司中安联合一般固废堆场工程项目运行正常，中安联合煤化有限责任公司积极落实有关环保措施，环保设施运行正常，根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、环境保护部【2017】4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》要求，中安联合煤化有限责任公司于2020年12月委托安徽启晨环境科技有限公司对其建成的中安联合一般固废堆场工程项目进行验收，我公司组织技术人员对该项目进行了现场勘察，在对该项目现场勘察及查阅有关资料的基础上，给出本验收监测方案做为现场验收监测依据。安徽尚德谱检测技术有限责任公司于2020.12.17-18两天组织监测人员对该项目排放的无组织废气、噪声、地下水进行了验收监测，安徽启晨环境科技有限公司对项目建设情况及环保制度落实情况进行了检查，在对监测、检查结果进行认真分析和整理的基础上，编制该项目环境保护验收监测报告。

本次验收监测内容主要包括：（1）废气排放；（2）厂界噪声排放；（3）地下水；（4）环境管理检查。

# 验收依据

# 2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日起施行）。

## 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范；

（1）环境保护部国环规环评【2017】4号“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”（2017.11.20）；

（2）生态环境部2018年第9号公告“关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告”（2018.5.15）。

## 2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定

（1）淮南市环境保护局淮环审函【2019】20号“关于中安联合煤化有限责任公司中安联合一般固废堆场工程项目环境影响评价执行标准的函”（2019.03.01）；

（2）安徽三的环境科技有限公司《中安联合煤化有限责任公司中安联合一般固废堆场工程项目环境影响报告书》（2019.5）；

（3）淮南市环境保护局淮环复【2019】27号“关于中安联合煤化有限责任公司中安联合一般固废堆场工程项目环境影响报告书的批复”（2019.7.2）。

## 2.4其他相关文件

（1）淮南市发展和改革委员会淮发改审批【2017】250号“关于中安联合煤化有限责任公司中安联合一般固废堆场工程项目备案的通知”。（2017.11.27）；

（2）中安联合煤化有限责任公司提供的其他相关资料。

# 3、项目建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

中安联合煤化有限责任公司中安联合一般固废堆场工程项目位于安徽省淮南市潘集区，中安联合煤化有限责任公司东侧，场址距离中安联合煤化有限责任公司直线距离约0.6km，运输距离约4.5km。东侧为平芦路；南侧为农田；西侧为农田和平煤直供线；北侧为空地和合淮阜铁路。项目地理位置图见图3-1。

图3-1  项目地理位置图

## 3.2建设内容

（1）项目名称：中安联合一般固废堆场工程项目；

（2）项目性质：新建；

（3）建设单位：中安联合煤化有限责任公司；

（4）项目总投资：工程预总投资额24900万元，环保投资348万元，占总投资1.40%。实际总投资12500万元，其中环保投2388.37万元，占实际总投资的19.11%。

（5）工作制度：本项目定员30人，年工作日365天。

（6）建设地点：位于安徽省淮南市潘集区，中安联合煤化有限责任公司东侧。

（7）处理规模：每年将产生气化煤渣、气化煤饼、锅炉干渣、锅炉粉煤灰等一般固废共计120.392万吨/年需要处理，每年需填埋的量约为21.263万吨，按照压实密度为1.1t/m3考虑，每年需要填埋的量为19.33万立方米。

项目工程建设内容见表3.2-1。项目主要生产设备见表3.2-2。

表3.2-1 项目工程建设内容一览表

| 工程类别 | 单项工程名称 | 工程内容 | 实际建设内容 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 库区工程 | 拟建库区占地面积135089平方米，库区内侧边坡坡比1:2.0，填考虑地下2米，地上四周坝高4m米，坝以上按照1:4坡度逐层堆填，填埋库区设计总库容约106.34万m3，填埋堆体标高40m，覆土按照15％的占比考虑，则灰渣填埋有效填埋灰渣的容积为90.39万m3。根据预测的填埋规模，每年需填埋的量约为21.263万吨，按照压实密度为1.1t/m3考虑，每年需要填埋的量为19.33万立方米，则填埋场总服务年限约为4.5年。 | 库区占地面积135089平方米，库区内侧边坡坡比1:2.0，填考虑地下2米，地上四周坝高4m米，坝以上按照1:4坡度逐层堆填，填埋库区总库容约106.34万m3，填埋堆体标高40m，覆土按照15％的占比考虑，则灰渣填埋有效填埋灰渣的容积为90.39万m3。根据填埋规模，每年需填埋的量约为21.263万吨，按照压实密度为1.1t/m3考虑，每年需要填埋的量为19.33万立方米，则填埋场总服务年限约为4.5年。 | 无变化 |
|  | 防渗工程 | 工程采用人工水平防渗系统，填埋场贮存库区采用水平复合防渗结构，防渗结构设计包括场底防渗、边坡防渗、防渗系统的锚固等。衬里材料采用高密度聚乙烯防渗膜，要求天然或人工防渗材料的渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。 | 工程采用人工水平防渗系统，填埋场贮存库区采用水平复合防渗结构，防渗结构设计包括场底防渗、边坡防渗、防渗系统的锚固等。衬里材料采用高密度聚乙烯防渗膜。 | 无变化 |
|  | 渗滤液收集系统 | 渗滤液收集采用场底导渗盲沟的方式，填埋区场底渗滤液导排系统包括场底渗滤液排水网层、收集盲沟和导排管。渗滤液收集系统铺设在场底水平防渗隔离层之上，包括导流层、导流盲沟及导流管。随场底坡度铺设排水网作导流层，将渗滤液尽快引入收集导排盲沟及导排管内，导流层的铺设范围与场底防渗层相同。渗滤液导排主盲沟宽1.0m，局部1：3放坡，底部中心设DN250HDPE花管；导排支盲沟宽1.0m，局部1：3放坡，底部中心设DN200HDPE花管；通过花管的设置来加快渗滤液导排。导排主管设置一定坡度坡向渗滤液调节池； 库区东北角设置1个1500m3的渗滤液收集池； 渗滤液经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘。 | 渗滤液收集采用场底导渗盲沟的方式，填埋区场底渗滤液导排系统包括场底渗滤液排水网层、收集盲沟和导排管。渗滤液收集系统铺设在场底水平防渗隔离层之上，包括导流层、导流盲沟及导流管。随场底坡度铺设排水网作导流层，将渗滤液尽快引入收集导排盲沟及导排管内，导流层的铺设范围与场底防渗层相同。渗滤液导排主盲沟宽1.0m，局部1：3放坡，底部中心设DN250HDPE花管；导排支盲沟宽1.0m，局部1：3放坡，底部中心设DN200HDPE花管；通过花管的设置来加快渗滤液导排。导排主管设置一定坡度坡向渗滤液调节池； 库区东北角设置1个1500m3的渗滤液收集池； 渗滤液经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘。 | 无变化 |
|  | 防洪工程（雨水导排系统） | 截洪沟修建和环库区道路结合在一起。截洪沟采用梯形断面形式，断面尺寸为：1.5m（上底）*1.0m（下底）*1.0m（高），截洪沟各段要尽量采取顺接，在断面变化处，设置渐变段进行衔接，在截洪沟的出口断面处，设置消力池； 截洪沟采用浆砌块石结构，M7.5浆砌Mu30块石，底部采用Cl5混凝土垫层，并用水泥砂浆抹面，壁厚40cm。截洪沟每间隔10-15m，设置一齿槽，主要用于防止不均匀沉降和设置截洪沟伸缩缝。 | 截洪沟未建设 | 截洪沟最终封场时完成 |
|  | 填埋场封场工程 | 最终封场结构从上到下依次为：耕植土层（即表层土层，它的主要作用是覆盖整个最后修复的表面，为生态恢复之用（为植物提供营养来源），该层厚度不小于300mm，如果种植高大植物，则区域内不小于800mm）、防渗层（该层的主要作用是防止来自上层的渗入的雨水进入下面的固废堆体中，从而产生更多的渗滤液。考虑到在坡面的固定作用和渗滤液的化学腐蚀作用，以及堆体的沉降对防渗层的影响，考虑使用黏土）、固废层（即为修坡后的堆体）。 | 填埋场封场未完成 | 最终封场时完成 |
| 辅助工程 | 场区道路 | 场区道路拟由周边市政道路接入。 | 场区道路由周边公路接入。 | 场区道路由周边公路接入，不是市政道路 |
|  | 辅助用房 | 辅助用房占地面积约240m2，内含办公室、门卫室、休息厅、卫生间、储藏间，框架结构。 | 辅助用房占地面积约240m2，内含办公室、门卫室、休息厅、卫生间、储藏间，框架结构。 | 无变化 |
| 储运工程 | 运输路线 | 运输工具为汽车，运输路线全部采用既有公路。 | 运输工具为汽车，运输路线全部采用既有公路。 | 无变化 |
| 公用工程 | 给水系统 | 水源来自市政供水管网。 | 水源未接通市政供水管网。 | 饮用水采用桶装纯净水，冲洗用水采用地下水 |
|  | 排水系统 | 场区采用雨污分流制，通过分区,堆场内干净雨水延坡度流入集水坑内，由提升泵提升后排入雨水收集池中，可作为降尘绿化补充水，也可通过雨水收集池外排。填埋区内设置四座收集井，分别用于收集渗滤液及地下水，渗滤液经潜水泵加压后送至堆场边的收集池内，地下水经泵就近打入坝外附近的雨水收集池内室内。 管理区生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂经处理达标后回用；渗滤液经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘。 | 场区采用雨污分流制，通过分区,堆场内干净雨水延坡度流入集水井内，由提升泵提升后排入渗滤液收集池中，可作为降尘绿化补充水。填埋区内设置四座收集井，分别用于收集渗滤液及地下水，渗滤液经潜水泵加压后送至堆场边的收集池内，地下水经泵就近打入坝外附近的清水池兼顾事故池收集池内。 管理区生活污水经化粪池处理后，经吸污车送至中安联合煤化有限责任公司污水处理站，废水 处理后达到《炼化企业节水减排考核指标与回用水质控制指标》（Q/SH 0104-2007）后回用于中安联合厂区绿化用水，不外排；渗滤液经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘，不外排。 | 管理区生活污水经化粪池处理后不进园区污水处理厂，吸污车送至中安联合煤化有限责任公司污水处理站，废水 处理后达到《炼化企业节水减排考核指标与回用水质控制指标》（Q/SH 0104-2007）后回用，不外排 |
|  | 供电系统 | 填埋场的负荷等级为三级负荷，由就近市政10kV电网接入，在管理用房内设置10/0.4kV变电所，变电所尺寸为4.5m*7.5m，内设10kV负荷开关柜、400kVA干式变压器及相应的低压开关柜。 | 填埋场的负荷等级为三级负荷，由就近市政10kV电网接入，在管理用房内设置10/0.4kV变电所，变电所尺寸为4.5m*7.5m，内设10kV负荷开关柜、400kVA干式变压器及相应的低压开关柜。 | 无变化 |
| 环保工程 | 废气处理 | 填埋作业采取单元作业（25m*25m），填埋场设置自动喷淋系统，填埋作业时洒水抑尘；填埋作业面覆盖防尘网，填埋至设计高度时及时覆土；填埋固体废物要轻卸，严禁凌空抛洒；车辆上应覆盖蓬布，防止渣土跑、冒、撒、漏等污染环境；所有临时堆放的多尘物料均用帆布覆盖；场地要定期洒水；运输车量进入填埋场地应低速行驶。 | 填埋作业采取单元作业（25m*25m），填埋场未设置自动喷淋系统，设置手动喷淋装置，填埋作业时洒水抑尘；填埋作业面覆盖防尘网，填埋至设计高度时及时覆土；填埋固体废物要轻卸，严禁凌空抛洒；车辆上应覆盖蓬布，防止渣土跑、冒、撒、漏等污染环境；所有临时堆放的多尘物料均用帆布覆盖；场地定期洒水；运输车量进入填埋场地低速行驶。 | 填埋场未设置自动喷淋系统，设置手动喷淋装置 |
|  |  | 硬化路面、道路清扫、控制车速、洒水降尘。 | 硬化路面、道路清扫、控制车速、洒水降尘。 | 无变化 |
|  | 废水处理 | 场区采用雨污分流制，通过分区,堆场内干净雨水延坡度流入集水坑内，由提升泵提升后排入雨水收集池中，可作为降尘绿化补充水，也可通过雨水收集池外排。填埋区内设置四座收集井，分别用于收集渗滤液及地下水，渗滤液经潜水泵加压后送至堆场边的收集池内，地下水经泵就近打入坝外附近的雨水收集池内室内。 管理区生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂经处理达标后回用；渗滤液经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘。库区东北角设置1个1500m3的渗滤液收集池。 | 场区采用雨污分流制，通过分区,堆场内干净雨水延坡度流入集水坑内，由提升泵提升后排入渗滤液收集池中，可作为降尘绿化补充水。填埋区内设置四座收集井，分别用于收集渗滤液及地下水，渗滤液经潜水泵加压后送至堆场边的收集池内，地下水经泵就近打入坝外附近的清水池兼顾事故池收集池内室内。 管理区生活污水经化粪池处理后，吸污车送至中安联合煤化有限责任公司污水处理站，废水 处理后达到《炼化企业节水减排考核指标与回用水质控制指标》（Q/SH 0104-2007）后回用，不外排；渗滤液经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘。库区东北角设置1个1500m3的渗滤液收集池。 | 管理区生活污水经化粪池处理后不进园区污水处理厂，吸污车送至中安联合煤化有限责任公司污水处理站，废水 处理后达到《炼化企业节水减排考核指标与回用水质控制指标》（Q/SH 0104-2007）后回用，不外排 |
|  | 噪声防治 | 本工程夜间基本不进行填埋操作，故夜间噪声影响可不考虑。该填埋场填埋机械大多位于填埋库区作业，受距离衰减、绿化隔离带等影响，运行期噪声影响较小。同时本工程处理量不大，作业机械运作时间不长，且为歇性作业。因此环评建议各类机械设备加强基座减振，时常维护，保持机械维持在良好的工作状况下，并修建绿化带，降低噪声的影响，使其噪声厂界达标，同时严格禁止夜间施工。 | 隔声、减振、合理布局及加强绿化 | 无变化 |
|  | 固废处理 | 运营期固体废物污染源主要是职工日常生活垃圾，场内设置垃圾收集桶，由环卫部门及时清运处理。 | 运营期固体废物污染源主要是职工日常生活垃圾，场内设置垃圾收集桶，由环卫部门及时清运处理。 | 无变化 |
|  | 环境风险 | 填埋区、渗滤液收集管道、渗滤液收集池、事故池、坝基和坝肩等重点防渗；辅助用房、停车区等一般防渗。渗滤液收集池东侧设置900m3的事故池。 | 填埋区、渗滤液收集管道、渗滤液收集池、清水池（兼顾事故池）、坝基和坝肩等重点防渗；辅助用房、停车区等一般防渗。渗滤液收集池东侧设置1000m3的事故池。 | 原环评事故池为9000m3，实际事故池为1000m3 |

表3.2-2主要生产设备一览表

| 序号 | 设备 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压实机 | 台 | 1 | 1 |
| 2 | 推土机 | 台 | 1 | 1 |
| 3 | 挖掘机 | 台 | 1 | 1 |
| 4 | 装载机 | 台 | 1 | 1 |
| 5 | 管理用车 | 辆 | 1 | 1 |

## 3.3水源及水平衡

本项目用水主要为碾压用水、道路浇洒、绿化用水。产生的废水主要为生活废水。

图1  水量平衡图（单位：t/d）

## 3.4填埋工艺

1、填埋工艺流程

备注：N——噪声；G1——粉尘。

图2 项目填埋工艺流程及产污节点图

工艺简述：

一般工业固废由转运车经电子计量称重后进入填埋场中，根据一般固废的种类进入不同的填埋区域，各种类工业固废应尽可能的分区填埋，各填埋区填埋作业采用斜坡作业法。具体操作程序为：由推土机将进场固废均匀摊平在适当面积上，每层40～60cm厚。填埋物由压实机或推土机碾压2～3次，多次循环操作。厚度达2.5m时，覆盖0.3m 厚的土层。为了改善景观，减少气味和碎片飞扬，抑制污染物的的扩散，若填埋厚度未达到覆土的高度，可利用塑料布临时覆盖，填平一区，再开上坡位，移土作为覆盖土，多梯作业，直至设计高度为止。

最后封场时需要对填埋堆体进行削坡整形，最终顶面呈中间高四周低的坡面地（坡度≮5%），以利于排除面层雨水，坡度＞10%的应增加水平台阶，坡度＞20%时，坡高每升5m建一台阶，大于20%而小于30%时，应按实际情况增加台阶，但坡面坡度不得大于33%。终场覆盖先覆盖45cm厚以上的粘土，并均匀压实，作为阻隔层。

填埋终面完成后，必须经有关部门验收合格后，至少还需观察3年，其间对沉降引起的破坏要修复，注意防火、防爆。三年之后，经鉴定确信场地已经稳定，可订出规划逐步扩大使用。若考虑种植浅根作物，可在最终覆土之上加营养土15cm。种深根作物，营养土应增加为1m以上。未经长期观测和环境专业技术鉴定，禁止在填埋场上建工厂等。

在填埋过程中，通过渗滤液收集系统，将已填埋区域的渗滤液收集至调节池，调节pH后返回填埋区泼洒降尘。项目封场后通过明渠将填埋区雨水和周边的降水引出填埋场，以减少渗滤液的产生量。

2、填埋方式

填埋库区各单元均设置独立的渗沥液收集与导排系统。

结合填埋库区占地面积与填埋规模，库区共分为两个作业单元，在填埋发展过程中，计划分四个阶段进行填埋作业。库区防渗系统一次性建成。第一阶段作业为填埋区填埋至标高＋4.0m。第二阶段为高维填埋，从＋4.0m标高堆高至封场标高，完成终场覆盖和生态修复。

3、生产废水处理工程

图3  项目渗滤液废水处理工艺流程图

填埋区内设置四座收集井，分别用于收集渗滤液及地下水，渗滤液经潜水泵加压后送至堆场边的收集池内，渗滤液经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘。

4、生活污水

管理区生活污水经化粪池处理后，吸污车送至中安联合煤化有限责任公司污水处理站，废水处理后达到《炼化企业节水减排考核指标与回用水质控制指标》（Q/SH 0104-2007）后回用，不外排。

## 3.5项目变动情况

环评中管理区生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂经处理达标后回用，不外排，实际运营过程中管理区生活污水经化粪池处理后，吸污车送至中安联合煤化有限责任公司污水处理站，废水处理后达到《炼化企业节水减排考核指标与回用水质控制指标》（Q/SH 0104-2007）后回用，不外排。不属于重大变动。

# 4、环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

### 4.1.1废水

本项目废水主要是生活废水、渗滤液。

管理区生活污水经化粪池处理后，吸污车送至中安联合煤化有限责任公司污水处理站，废水处理后达到《炼化企业节水减排考核指标与回用水质控制指标》（Q/SH 0104-2007）后回用，不外排。渗滤液经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘，不外排。

项目废水产生及处理情况如表4.1-1所示。

表4.1-1 项目废水产生及处理情况一览表

| 废水类别 | 来源 | 污染物种类 | 治理措施 | 排放去处 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 办公生活 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后，吸污车送至中安联合煤化有限责任公司污水处理站，废水处理后达到《炼化企业节水减排考核指标与回用水质控制指标》（Q/SH 0104-2007）后回用。 | 不外排 |
| 渗滤液 | 填埋 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 渗滤液经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘。库区设置1个1500m3的渗滤液收集池。 | 不外排 |

### 4.1.2废气

本项目的大气污染主要来源于填埋作业扬尘。

填埋作业采取单元作业（25m*25m），填埋作业时洒水抑尘；填埋作业面覆盖防尘网，填埋至设计高度时及时覆土；填埋固体废物要轻卸，严禁凌空抛洒；车辆上应覆盖蓬布，防止渣土跑、冒、撒、漏等污染环境；所有临时堆放的多尘物料均用帆布覆盖；场地要定期洒水；运输车量进入填埋场地应低速行驶。

项目废气产生及处理情况如表4.1-2所示。

表4.1-2 项目废气产生及处理情况一览表

| 序号 | 排放源 | 污染物种类 | 防治措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填埋区 | TSP | 填埋作业采取单元作业（25m*25m），填埋作业时洒水抑尘；填埋作业面覆盖防尘网，填埋至设计高度时及时覆土；填埋固体废物要轻卸，严禁凌空抛洒；车辆上应覆盖蓬布，防止渣土跑、冒、撒、漏等污染环境；所有临时堆放的多尘物料均用帆布覆盖；场地要定期洒水；运输车量进入填埋场地应低速行驶。 | 无组织排放 |

### 4.1.3噪声

工程运行期噪声源强主要来自压实机、推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等，噪声源强约在80-85dB（A）。对于填埋作业机械噪声防治，采用低噪声设备，运行中通过加强车辆运输管理以降低噪声，同时在场区及周围进行带状绿化，加强作业工人的劳动防护。针对来往运输车辆，加强管理，禁止鸣笛。进场道路交通噪声相对外环境较开阔，周边环境不敏感，不会给环境带来不利影响。

项目噪声产生及治理情况如表4.1-3所示。

表4.1-3 项目噪声产生及治理情况一览表

| 位置 | 噪声源 | 产生方式 | 源强dB（A） | 治理措施 | 治理后源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场区 | 压实机 | 间断 | 85 | 对于填埋作业机械噪声防治，采用低噪声设备，运行中通过加强车辆运输管理以降低噪声，同时在场区及周围进行带状绿化，加强作业工人的劳动防护。针对来往运输车辆，加强管理，禁止鸣笛。 | 55 |
|  | 推土机 | 间断 | 85 |  | 60 |
|  | 挖掘机 | 间断 | 85 |  | 65 |
|  | 装载机 | 间断 | 85 |  | 65 |
|  | 运输车辆 | 间断 | 80 |  | 60 |

### 4.1.4固体废物

本项目产生的固体废物主要是一般固体废物职工生活垃圾。

场区内设置垃圾收集桶，由环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处置。

固体废物产生及治理情况如表4.1-4所示。

表4.1-4 项目固体废物产生及处理情况一览表

| 序号 | 产生工段 | 名称 | 固废性质 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 送环卫部门处理 |

## 4.2其他环境保护措施

### 4.2.1地下水保护措施

为防止对地下水造成污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则。即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

（1）主动控制，即从源头控制措施，主要包括在填埋库区、防渗工艺、设备及渗滤液收集池采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

（2）被动控制，即末端控制措施，主要包括场内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止因洒落地面的污染物渗入地下；

（3）实施重点区域（如渗滤液收集区）地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；

（4）应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

一、源头控制措施

从源头上减少污染物排放；做好库区的雨水收集导排，防止防渗设备发生破损，一旦破损垃圾渗滤液将从破损处渗入地下水。但地下水类型为上层滞水和裂隙水，污染物迁移速度缓慢，并由于自净降解的作用，受污染的范围不大。防止防渗膜破损要从源头做起，首先设计时在防渗膜质量的选择上和防渗膜的铺设施工过程中，要认真比选防渗材质，严格按规范铺设，防渗膜尽量在粘土层上铺设，防渗膜接缝处铺设避开地下岩石断裂处，尽可能避免填埋场在运行后出现防渗膜的破损；其次导排系统的导排管道应尽量安装在填埋场最低处，同时配套建设渗滤液收集井，并且加强日常运行管理，保障正常运转，这样，防渗膜一旦破损，能使渗滤液排出，使渗滤液尽可能少渗入地下水。制定应急预案，万一发生防渗膜破损时，可采取行之有效的方法加以补救。项目设置有地下水监测井，定时进行监测，一旦水质发生变化，立即检查防渗系统，进行及时补修，确保地下水污染降低到最小，影响下游区域的可能性较小。

二、分区控制措施

根据厂区各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区和简单污染防渗区。对厂区可能泄漏污染物地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集并进行集中处理。

根据国家相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用下列不同的防渗措施，在具体设计中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要调整。

（一）地面防渗工程设计原则

1、采用国际国内最先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响最小，确保地下水现有水体功能。

2、坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

3、泄漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。

（二）防渗方案设计参照标准

污染区地面防渗方案设计根据不同分区分别参照下列标准和规范：

重点防渗区：防渗层需满足天然或人工防渗材料的渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s，并参照《一般工业固体废弃物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）和《化工废渣填埋场设计规定》（HG20504-92）中对防渗层的要求。

一般防渗区：做一般地面硬化处理。

（三）全厂污染防治区地面防渗层设计方案

本项目分区防渗措施如下：

表5.2-1  项目污染防治分区情况表

| 名称 | 范围 | 防渗标准 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 填埋区、渗滤液收集管道、渗滤液收集池、清水池（事故池）、坝基和坝肩等重点防渗 | 重点防渗区防渗层需满足K≤1.0×10-7cm/s |
| 一般防渗区 | 辅助用房、停车区等 | 做一般地面硬化处理 |

三、地下水环境监测及管理

做好填埋场的防渗措施，有利于防止渗滤液渗出污染地下水，保证填埋场运行的安全可靠。并按填埋场相关要求设置确定地下水监测井具体设置位置及深度。对地下水水质进行监测，如地下水受到污染，应采取防渗补救措施或将地下水抽出处理。

同时要求在填埋场投入运行之前，对衬层系统的完整性、渗滤液导排系统等的有效性进行质量验收，确保填埋场的安全运行。

制定完善的风险事故应急预案及风险防范措施，将风险事故的发生概率降到最低。

在填埋场设置防渗层渗漏监测井，以保证防渗层发生渗滤液渗漏时能及时发现并采取必要的污染控制措施。项目设置地下水导排层，分区铺设地下水导排管网，当地下水液位达到设计水位时潜水泵将地下水抽出，集水坑也可以作为对地下水水质情况进行监测的辅助设施。设置5个地下水监测井（井深20m）：1个下游监测井、1个污染源监测井、2个填埋场旁侧厂界污染源监测井、1个上游背景监测井。填埋场运行的第一年，每月至少取样监测一次；在正常情况下，每季度至少一次取样监测，防止地下水污染，确保地下水水质安全。地下水监控井位置和监控计划如下表和图5.2-4：

表5.2-1地下水渗漏监控措施一览表

| 监测环境要素 | 监测点位数 | 经度 | 纬度 | 井深 | 监测含水层 | 监测井性质 | 监测频率 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 填埋库区上游40m处 | 116.8882 | 32.7014 | 20.0m | 潜水含水层 | 背景监测井 | 填埋场运行的第一年，每月至少取样监测一次；在正常情况下，每季度至少一次取样监测 | pH、耗氧量、氯化物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、氟化物、铬、铁、铜、锌、镉、砷、铅 |
|  | 库区渗滤液收集池处 | 116.8916 | 32.6979 | 20.0m | 潜水含水层 | 污染源监测井 |  |  |
|  | 填埋库区两侧 | 116.8851 | 32.7014 | 20.0m | 潜水含水层 | 厂界污染源监测井 |  |  |
|  |  | 116.8924 | 32.6976 | 20.0m | 潜水含水层 | 厂界污染源监测井 |  |  |
|  | 填埋库区下游40m处 | 116.8881 | 32.6987 | 20.0m | 潜水含水层 | 下游监测井 |  |  |

图5.2-4  地下水渗漏监控井位置图

（4）填埋场建设采用采用“HDPE+土工布+粘土层”的复合防渗结构。

（5）在防渗层以下沿库底冲沟设置地下水导排盲沟，地下导排盲沟穿过填埋库区、坝体、收集池，将地下水引至清水池。

（6）填埋场建设渗滤液导排系统，该导排系统确保填埋场在运营期内防渗衬层上的渗滤液深度不大于30m。

（7）发现地下水质出现异常现象时，应加大取样频率，并根据实际情况增加监测项目，查出原因以便进行补救；同时极时上报当地环保部门及其他相关部门，采取应急措施。查出原因以便进行补救。

（8）填埋场设置渗滤液处理设施，雨水集排水系统收集的雨水不得与渗滤液混排，渗滤液经处理后回用于填埋库区泼洒降尘。

## 4.3环保设施投资及三同时落实情况

工程预总投资额24900万元，环保投资348万元，占总投资1.40%。工程实际总投资12500万元，其中环保投2388.37万元，占实际总投资的19.11%。其环保设施投资明细详见表4.3-1。

表4.3-1 建设项目环保设施投资明细

| 项目 | 类别 | 环评防治措施内容 | 实际防治措施内容 | 环评投资（万元） | 实际投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 治理 | 填埋作 业扬尘 | 填埋作业采取单元作业（25m*25m），填埋场设置自动喷淋系统，填埋作业时洒水抑尘；填埋作业面覆盖防尘网，填埋至设计高度时及时覆土；填埋固体废物要轻卸，严禁凌空抛洒；车辆上应覆盖蓬布，防止渣土跑、冒、撒、漏等污染环境；所有临时堆放的多尘物料均用帆布覆盖；场地要定期洒水；运输车量进入填埋场地应低速行驶 | 填埋作业采取单元作业（25m*25m），填埋场未设置自动喷淋系统，填埋作业时洒水抑尘；填埋作业面覆盖防尘网，填埋至设计高度时及时覆土；填埋固体废物要轻卸，严禁凌空抛洒；车辆上应覆盖蓬布，防止渣土跑、冒、撒、漏等污染环境；所有临时堆放的多尘物料均用帆布覆盖；场地要定期洒水；运输车量进入填埋场地应低速行驶 | 60 | 6.6 |
|  | 道路扬尘 | 硬化路面、道路清扫、控制车速、洒水降尘 | 硬化路面、道路清扫、控制车速、洒水降尘 | 20 | 2 |
| 废水 处理 | 渗滤液收 集系统 | 修建渗滤液收集池，库区设置1个1500m3的渗滤液收集池；渗滤液收集池防渗处理 | 修建渗滤液收集池，库区设置1个1500m3的渗滤液收集池；渗滤液收集池防渗处理 | 20 | 66 |
|  |  | 渗滤液收集管网 | 渗滤液收集管网 | 100 | 44.2 |
|  |  | 渗滤液处理药剂 | 渗滤液处理药剂 | 20 | 6 |
|  | 防洪排水 | 填埋场周边设截洪沟 | 未设置截洪沟 | 62 | 0 |
|  | 防渗处理 | 土工膜防渗等 | 土工膜防渗等 | / | 2234.17 |
|  | 生活污水 | 化粪池、污水管网 | 化粪池、污水管网 | 10 | 3.5 |
| 固废 | 生活垃圾 | 收集后送环卫部门处理 | 收集后送环卫部门处理 | 1 | 0.4 |
| 噪声 | 地形隔声、距离衰减、低噪声设备、加强管理、带状绿化、加强作业工人劳动防护 | 地形隔声、距离衰减、低噪声设备、加强管理、带状绿化、加强作业工人劳动防护 | 12 | 6 |
| 绿化及生态恢复 | 在填埋场周围营造10m宽的绿化带、填埋场封场覆土绿化等 | 项目整体建成后，在填埋场坝体周围营造10m宽的绿化带。 | 15 | 8 |
| 覆土临时堆场取 土场封场后恢复 | 边坡水保措施及绿化 | 边坡水保措施及绿化 | 8 | 0.5 |
| 风险防范措施 | 加强管理与监测 | 加强管理与监测 | 7 | 6 |
| 施工期环保措施 | 抑尘、废水沉淀池、隔油池、旱厕等 | 抑尘、废水沉淀池、隔油池、旱厕等 | 13 | 5 |
| 总计 | 348 | 2388.37 |

表4.3-2  环评批复落实情况一览表

| 序号 | 环评批复要求 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目选址位于安徽省淮南市潘集区,中安联合煤化有限责任公司东侧,距淮河岸堤最近距离为2760m,拟建固废堆场库区占地面积135089平方米,库区内侧边坡坡比1:2.0,填埋考虑地下2米,地上四周坝高4m米,坝以上按照1:4坡度逐层堆填。采用分层体积累加法进行库容计算,填埋库区设计总库容约106.34万m3,填埋堆体标高40m。覆土按照15%的占比考虑,则灰渣填埋有效填埋灰渣的容积为90.39万m3。根据预测的填埋规模,每年需填埋的量约为21.263万吨,按照压实密度为1.1t/m3考虑,每年需要填埋的量为19.33万立方米,则填埋场总服务年限约为4.5年。总投资24900万元,其中环保投资348万元。 该项目已由淮南市发展和改革委员会备案。 | 项目选址位于安徽省淮南市潘集区,中安联合煤化有限责任公司东侧，距淮河岸堤最近距离为2760m,项目进行整体验收,固废堆场库区占地面积135089平方米,库区内侧边坡坡比1:2.0,填埋地下2米,地上四周坝高4m米,坝以上按照1:4坡度逐层堆填。采用分层体积累加法进行库容计算,填埋库区总库容约106.34万m3,填埋堆体标高40m。灰渣填埋有效填埋灰渣的容积为90.39万m3,每年需填埋的量约为21.263万吨,按照压实密度为1.1t/m3考虑,每年需要填埋的量为19.33万立方米,则填埋场总服务年限约为4.5年。总投资12500万元,其中环保投资2388.37万元。 |
| 2 | 施工期污染控制措施。 按照《淮南市扬尘污染防治管理办法》和《淮南市建设工程文明施工管理办法》要求做好扬尘污染防治措施。施工现场出入口、主要道路、加工区路面全部硬化;施工弃土、建筑垃圾等按照有关规定及时清运不得露天堆放;工地必须设置围挡,施工区域四周建设围堰防治造成水土流失和粉尘污染;运输车辆必须密闭或有效覆盖,设置冲洗平台,对进出场车辆进行喷洒和清洗;进行土石方作业时必须进行喷雾喷淋降尘措施;合理安排施工进度,避免夜间进行高噪声施工;施工废水和生活污水进行有效处理,防止污染周围水体;项目使用预拌混凝土和预拌砂浆。 | 已落实 |
| 3 | 水污染防治措施。 项目产生的废水包括生活污水和填埋场库区产生的渗滤液,生活污水经化粪池预处理后入 园区污水处理厂经处理达标后回用;填埋区设置渗滤液导排系统,收集后经渗滤液集液池(容积1500m3)调节ph絮凝沉淀后,回用于填埋库区泼洒降尘;坝基和坝肩等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施,建设一座900m3的事故池。 | 已落实 |
| 4 | 大气污染防治措施。 填埋作业采取单元作业(25m*25m),并在填埋作业面覆盖防尘网,设置自动喷淋系统,填埋作业时洒水抑尘;填埋至设计高度时及时覆土,防治轻质垃圾影响填埋区外环境;在填埋场周围营造10m宽的绿化带,厂区绿化系数应不低于30%,绿化植被可采取乔、灌藤蔓植物相结合方式,形成立体绿化体系;填埋固体废物要轻卸,严禁凌空抛洒,以免扬尘产生;运输车辆应严密覆盖,防止渣土抛洒,进入填埋场应低速行驶,减少产尘量。项目厂界设置200米环境防护距离。 | 大气污染防治措施。 填埋作业采取单元作业(25m*25m),并在填埋作业面覆盖防尘网,设置手动喷淋装置;填埋至设计高度时及时覆土,防治轻质垃圾影响填埋区外环境;在填埋场周围目前未营造10m宽的绿化带，封场时建设;填埋固体废物轻卸,严禁凌空抛洒,以免扬尘产生;运输车辆严密覆盖,防止渣土抛洒,进入填埋场低速行驶,减少产尘量。项目厂界设置200米环境防护距离。 |
| 5 | 噪声污染防治措施。 项目产噪设备等应合理布局,选用新型、低噪声设备,采取有效的隔声、减震、消声等措施,做好填埋作业机械和运输车辆管理,保证厂界噪声达标。 | 噪声污染防治措施。 项目产噪设备等应合理布局,选用新型、低噪声设备,采取有效的隔声、减震、消声等措施,做好填埋作业机械和运输车辆管理,保证厂界噪声达标。 |
| 6 | 固废污染防治措施。 做好项目运菅过程中产生固废的回收、贮存及综合利用工作,防止造成二次污染,生活垃圾由环卫部门统一清运、处置。 | 已落实 |
| 7 | 地下水污染防治措施。 项目应严格防控地下水污染,防渗设施建设应满足相关技术规范要求,设置地下水监测井,定期对地下水水质情况进行监测。在填埋场投入运行之前,应对衬层系统的完整性、渗滤液导排系统等的有效性进行质量验收,确保填埋场的安全运行。 | 已落实 |
| 8 | 项目应加强环境保护管理,落实环境保护的各项应急措施及制度,加强风险管理,保障坝体安全,按照要求按照视频监控设备;有关本项目的污柒物排放总量控制、封场后环保管理及其他环境影响减缓措施,按环评报告要求认真落实。 | 场区已进行分区防渗处理。已按照要求设置监控井 |
| 9 | 项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度项目竣工后建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验收,编制验收报告,合格后方可使用。项目投入运行前,应完成环境防护距离内居民搬迁工作。 | 项目已完成环境防护距离内居民搬迁的工作，满足200m的环境防护距离要求 |

# 5、环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1环境影响报告书主要结论与建议

### 5.1.1污染治理措施和达标排放

1、废气处理

项目废气经采取相应的治理措施后，填埋区无组织排放的颗粒物可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。项目设置200m环境防护距离，根据项目外环境关系可知，在确定的环境防护距离200米范围内现状存在5户居民点，为淮南市潘集区祁集镇陈湖村陈家湖4户、淮南市潘集区祁集镇陈湖村蒋家湖1户，均已被列入淮南市潘集区祁集镇2019年搬迁计划，确保在项目建成投产前完成搬迁工作，待陈家湖和蒋家湖内的5户居民搬迁后能够满足200m的环境防护距离要求。今后在环境防护距离内，不得设置以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，以确保本项目的环境防护距离能够满足要求。

2、废水处理

工程运营期主废水主要为填埋场库区产生的渗滤液和生活污水。本项目生活污水经化粪池预处理后排入园区污水处理厂处理经处理达标后回用。渗滤液设置导排系统，收集后经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘，不外排。因此，本项目的废水全部回用不外排，正常情况下不会对厂址附近的地表水环境质量造成影响。

3、噪声防治

工程运行期噪声源强主要来自压实机、推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等，对于填埋作业机械噪声防治，设计中首先采用了低噪声设备，运行中通过加强车辆运输管理以降低噪声，同时在场区及周围进行带状绿化，加强作业工人的劳动防护。针对来往运输车辆，加强管理，禁止鸣笛。进场道路交通噪声相对外环境较开阔，周边环境不敏感，不会给环境带来不利影响。

4、固体废物处置

工程运营期固体废物污染源主要是职工日常生活垃圾。环评要求统一收集后送环卫部门处理，其防治措施具有经济技术可行性。

5.1.2环境风险评价

本项目在生产运营过程中的风险类型主要为：

①垃圾坝垮塌崩塌导致渗滤液未经处理直接排放；

②渗滤液收集系统及调节池满溢泄漏导致渗滤液未经处理直接排放；

③场底防渗措施不当或防渗层破坏导致渗滤液下渗污染地下水。

建设单位在做好各项防范措施前提下，可有效减少风险事故的发生率。风险评价中提出的的风险管理防范措施合理可行并落实到位，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到可接受的程度，本项目环境风险程度可接受。

5.1.3污染物总量控制

本项目产生的污染物中纳入总量控制的因子为：COD、NH3-N。

本项目生活污水经主厂区污水系统处理达标后回用。渗滤液设置导排系统，收集后经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘，均不对外环境排放，无需申请总量。

5.1.4公众参与

按生态华境部《环境影响评价公众参与办法》的要求，本项目在评价期间采取了媒体公示、报纸公示、现场公告、发放公众意见调查表等多种形式，征求当地公众对于本项目建设在环境保护方面的意见和建议。在两次网络公示、报纸公示和现场公告等期间，未收到反馈意见。公众调查表格反映，当地民众和对本项目普遍持认同态度，支持本项目建设，调查表调查及两次网络公示、报纸公示和现场公告等过程中未收到反对意见。

5.1.5总结论

中安联合煤化有限责任公司中安联合一般固废堆场工程项目位于安徽省淮南市潘集区，本项目的建设符合国家产业政策要求，符合《安徽淮南市总体规划》要求。项目实施和生产过程中切实做好“三同时”工作，落实报告书提出的各项环保措施，可实现达标排放，排放的主要污染物量符合总量控制指标要求，预测计算表明排放的各类污染物不会降低评价区各环境要素的现状环境质量级别，环境风险在可接受范围内。综上所述，从环境影响角度分析，项目的建设是可行的。

## 5.2审批部门审批决定

你公司报送的《中安联合一般固废堆场工程项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉,经审查后批复如下在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下,原则同意该项目按照安徽三的环境科技有限公司编制的《报告书》及本审批意见要求进行建设。

- 项目概况

项目选址位于安徽省淮南市潘集区,中安联合煤化有限责任公司东侧,距淮河岸堤最近距离为2760m,拟建固废堆场库区占地面积135089平方米,库区内侧边坡坡比1:2.0,填埋考虑地下2米,地上四周坝高4m米,坝以上按照1:4坡度逐层堆填。采用分层体积累加法进行库容计算,填埋库区设计总库容约106.34万m3,填埋堆体标高40m。覆土按照15%的占比考虑,则灰渣填埋有效填埋灰渣的容积为90.39万m3。根据预测的填埋规模,每年需填埋的量约为21.263万吨,按照压实密度为1.1t/m3考虑,每年需要填埋的量为19.33万立方米,则填埋场总服务年限约为4.5年。总投资24900万元,其中环保投资348万元。

该项目已由淮南市发展和改革委员会备案。

- 污染防治措施要求

为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行必须做到以下要求：

（一）施工期污染控制措施。按照《淮南市扬尘污染防治管理办法》和《淮南市建设工程文明施工管理办法》要求做好扬尘污染防治措施。施工现场出入口、主要道路、加工区路面全部硬化;施工弃土、建筑垃圾等按照有关规定及时清运不得露天堆放;工地必须设置围挡,施工区域四周建设围堰防治造成水土流失和粉尘污染;运输车辆必须密闭或有效覆盖,设置冲洗平台,对进出场车辆进行喷洒和清洗;进行土石方作业时必须进行喷雾喷淋降尘措施;合理安排施工进度,避免夜间进行高噪声施工;施工废水和生活污水进行有效处理,防止污染周围水体;项目使用预拌混凝土和预拌砂浆。

（二）水污染防治措施。项目产生的废水包括生活污水和填埋场库区产生的渗滤液,生活污水经化粪池预处理后排入园区污水处理厂经处理达标后回用;填埋区设置渗滤液导排系统,收集后经渗滤液集液池(容积1500m3)调节ph絮凝沉淀后,回用于填埋库区泼洒降尘;坝基和坝肩等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施,建设一座900m3的事故池。

（三）大气污染防治措施。填埋作业采取单元作业(25m*25m),并在填埋作业面覆盖防尘网,设置自动喷淋系统,填埋作业时洒水抑尘;填埋至设计高度时及时覆土,防治轻质垃圾影响填埋区外环境;在填埋场周围营造10m宽的绿化带,厂区绿化系数应不低于30%,绿化植被可采取乔、灌藤蔓植物相结合方式,形成立体绿化体系;填埋固体废物要轻卸,严禁凌空抛洒,以免扬尘产生;运输车辆应严密覆盖,防止渣土抛洒,进入填埋场应低速行驶,减少产尘量。项目厂界设置200米环境防护距离。

（四）噪声污染防治措施。项目产噪设备等应合理布局,选用新型、低噪声设备,采取有效的隔声、减震、消声等措施,做好填埋作业机械和运输车辆管理,保证厂界噪声达标。选用低噪声设备、安装减振基础、加强管理；合理布局场区，场区外围四周设置种植区，利用距离衰减和绿化带的隔声，减少项目在生产时噪声对周围声环境的影响。

（五）固废污染防治措施。做好项目运菅过程中产生固废的回收、贮存及综合利用工作,防止造成二次污染,生活垃圾由环卫部门统一清运、处置。

（六）地下水污染防治措施。项目应严格防控地下水污染,防渗设施建设应满足相关技术规范要求,设置地下水监测井,定期对地下水水质情况进行监测。在填埋场投入运行之前,应对衬层系统的完整性、渗滤液导排系统等的有效性进行质量验收,确保填埋场的安全运行。

（七）项目应加强环境保护管理,落实环境保护的各项应急措施及制度,加强风险管理,保障坝体安全,按照要求按照视频监控设备;有关本项目的污柒物排放总量控制、封场后环保管理及其他环境影响减缓措施,按环评报告要求认真落实。

三、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度项目竣工后建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验收,编制验收报告,合格后方可使用。项目投入运行前,应完成环境防护距离内居民搬迁工作。

四、环评执行标准

1. 地表水和污水排放

项目区域涉及淮河段的地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准,涉及顾高新河的执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准。项目外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015)B标准,煤化工园区污水处理厂接管协议标准限值更低的污染物因子执行协议标准限值。

- 环境空气及废气排放

环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,氨、H2S执行《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求。

大气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准及无组织监控浓度限值。

- 声环境及噪声排放

本项目区域内执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类功能区标准。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);菅运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

- 固体废弃物

一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599201)及其修改单中的规定。

- 地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T4848-2017)Ⅲ类标准。

- 土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36行)(GB36600-2018)中第二类用地限值。

- 如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况,按照要求变更执行标准。

五、请潘集区生态环境分局和市环境监察支队做好工程施工和运营期间的环保监管工作。

# 6、验收执行标准

根据安徽三的环境科技有限公司《中安联合煤化有限责任公司中安联合一般固废堆场工程项目环境影响报告书》、淮南市生态环境局淮环复【2019】27号“关于中安联合一般固废堆场工程项目环境影响报告书的批复”，确认本次环保验收监测执行标准。

## 6.1 污染物排放标准

### 6.1.1废气

颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织监控浓度限值。

表6.1-1《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染物项目 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 厂界监控点浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 120 | 15m | 3.5 | 1.0 |

### 6.1.2废水

项目废水不外排。项目区排水采用雨、污分流制。项目产生的废水主要为职工生活废水、渗滤液。生活污水经化粪池预处理后，进入污水收集池吸污车入中安联合煤化有限责任公司的污水处理站处理，处理满足《炼化企业节水减排考核指标与回用水质控制指标》（Q/SH0104-2007）标准后回用；渗滤液设置导排系统，收集后经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘。具体标准如下：

表6.1-2  水污染因子执行标准值   单位：mg/L（pH无量纲）

| 标准名称 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （Q/SH0104-2007） | 6～9 | 60 | 10 | 30 | 10 |

### 6.1.3噪声

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值。

表6.1-3工业企业厂界环境噪声排放标准限值   等效声级Leq：dB（A）

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3类标准 | 65 | 55 |

### 6.1.4固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求。

## 6.2 环境质量标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，主要指标见下表。

表6.2-1  《地下水质量标准》（GB14848-2017）

| 项目 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 |
| --- | --- |
| pH | 6.5～8.5 |
| 耗氧量 | ≤3.0 |
| 氯化物 | ≤250 |
| 总硬度 | ≤450 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 硫酸盐 | ≤250 |
| 氨氮 | ≤0.5 |
| 硝酸盐（以N计） | ≤20 |
| 氟化物 | ≤1.0 |
| 铬（六价） | ≤0.05 |
| 铁 | ≤0.3 |
| 铜 | ≤1.0 |
| 锌 | ≤1.0 |
| 镉 | ≤0.005 |
| 砷 | ≤0.01 |
| 铅 | ≤0.01 |

# 7、验收监测内容

## 7.1环境保护设施调试运行效果

中安联合煤化有限责任公司中安联合一般固废堆场工程项目竣工环保验收监测的内容如下：对该项目工程环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，通过对污染处理设施运行情况及各类污染物排放的是否达到国家标准，具体监测内容如下：

### 7.1.1废气

（1）无组织废气

根据本工程所处地理位置，结合当地当时气象特征和工程污染物排放特点，在该项目厂界分别设置监测点，即在上风向设置一个参照点，下风向设置3个监控点。

监测点位、监测因子、监测频次及监测周期如表7.1-2所示。

7.1-2 无组织废气监测点位、因子、频次及周期一览表

| 污染源 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填埋过程产生的扬尘 | 上风向设1个参照点，下风向设置3个监控点 | 颗粒物 | 3次/天，2天 | 同步气象参数 |

### 7.1.2废水

（1）监测点位：中安联合煤化有限责任公司厂区污水处理站出口；

（2）监测项目：pH、SS、CODcr、氨氮、BOD5、TP；

（3）监测频次：监测4次/天，监测2天。

表 7-1  废水排放监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中安联合煤化有限责任公司厂区污水处理站出口 | pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、五日生化需氧量 | 4次/天，2天 | 生活废水处理 |

### 7.1.3 厂界噪声监测

本项目噪声主要为设备运行产生的噪声，厂界噪声监测点位、监测量、监测频次及监测周期如表7.1-3所示。

表7.1-3厂界噪声监测点位、监测量、监测频次及监测周期一览表

| 监测位置 | 测点号 | 项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | ▲N1 | 等效连续A声级[Leq（A）] | 昼、夜间各测量1次/天，连续测量2天。 |
| 南厂界 | ▲N2 |  |  |
| 西厂界 | ▲N3 |  |  |
| 北厂界 | ▲N4 |  |  |

## 7.2环境质量监测

### 7.2.1地下水环境质量监测

项目地下水监测点位、监测量、监测频次及监测周期如表7.2-1所示。

7.2-1 地下水监测点位、监测量、监测频次及监测周期一览表

| 监测点位 | 项目 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 填埋库区上游 | pH、耗氧量、氯化物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、氟化物、铬、铁、铜、锌、镉、砷、铅 | 连续监测2天，每天监测2次 |
| 库区渗滤液收集池处 |  |  |
| 填埋库区左侧 |  |  |
| 填埋库区右侧 |  |  |
| 填埋库区下游 |  |  |

# 8、质量保证和质量控制

# 本次验收监测采样及样品分析均严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中质量控制与质量保证要求，实施全程序质量控制。

（1）监测期间生产负荷稳定运行，污染治理设施正常运行。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和合理性。

（3）监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，验收监测采样和分析人员均通过岗前培训，考核合格，持证上岗。

（4）本次监测所使用的仪器、量具均为计量部门鉴定、校准并在溯源有效期内。

（5）监测数据及记录经三级审核。

## 8.1监测分析方法

### 8.1.1废气监测分析方法

本项目废气监测分析方法、方法标准号、方法检出限见表8.1-1。

表8.1-1  大气污染物监测分析方法一览表

| 项目名称 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T15432-1995 | 0.001mg/m3 |

### 8.1.2噪声监测分析方法

本项目厂界噪声监测分析方法、方法标准号、方法检出限见表8.1-2。

表8.1-2  厂界噪声监测分析方法一览表

| 项目名称 | 分析方法 | 检出限（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | — |

### 8.1.3 废水监测分析方法

| 项目名称 | 分析方法 | 方法检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| pH | GB 6920-1986 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | —（pH无量纲） |
| COD | HJ 828-2017水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | 4mg/L |
| NH3-N | HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L |
| SS | GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法 | 4mg/L |
| BOD5 | HJ505-2009 水质 五日生化需氧（BOD5）的测定 稀释与接种法 | 0.5mg/L |
| 悬浮物 | GB11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法 | 0.1mg/L |
| 总磷 | GB11893-1989水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 0.01mg/L |

### 8.1.4地下水监测分析方法

本项目地下水监测分析方法、方法标准号、方法检出限见表8.1-3。

表8.1-3  地下水污染物监测分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值 | 便携式pH计法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） | —— |
| 2 | 铬 | 水质 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ757-2015 | 0.03mg/L |
| 3 | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 | 0.001 mg/L |
| 4 | 锌 |  |  | 0.05 mg/L |
| 5 | 铅 |  |  | 0.01mg/L |
| 6 | 镉 |  |  | 0.001mg/L |
| 7 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、锑和铋的测定 原子荧光法 | HJ694-2014 | 0.3μg/L |
| 8 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T11911-1989 | 0.03 mg/L |
| 9 | 氯化物 | 水质无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ84-2016 | 0.007mg/L |
| 10 | 氟化物 |  |  | 0.05mg/L |
| 11 | 硝酸盐 |  |  | 0.016mg/L |

## 8.2人员能力

验收监测采样和分析人员均通过岗前培训，考核合格，采样人员持有监测采样合格证，分析员持有样品分析合格证。

## 8.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气监测仪器符合国家有关标准或技术规范要求，仪器经计量部门检定合格，并在检定有效期内使用，采样和分析过程严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55-2000进行。

### 8.4废水监测质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：所有监测人员持证上岗，监测仪器设备经计量检定合格并在有限期内。采样时每个环节设专人负责，各点各项测试时，加测10%以上平行样，10%以上密码样，并且主要指标加测质控样来控制样品的准确度，均在分析时间控制范围内分析，监测数据按规定进行处理，并经过三级审核。

## 8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用是经计量部门检定、并在使用期范围内的噪声仪；监测过程严格按照《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348－2008）进行。在使用前后用声校准器校准，测量前后仪器的灵敏度相差均不大于0.5dB。噪声仪器校验表见表8.4-1。

表8.4-1噪声测量前、后校准结果

| 项目 | 日期 | 仪器名称及编号 | 测量前校准值 | 测量后校准值 | 示值偏差 | 标准值 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 2020.12.17 | 噪声频谱分析仪 | 93.8dB | 94.0dB | 0.2dB | ±0.5dB | 是 |
|  | 2020.12.18 |  | 93.8dB | 94.0dB | 0.2dB | ±0.5dB | 是 |

# 9、验收监测结果

## 9.1生产工况

受安徽启晨环境科技有限公司委托，安徽尚德谱检测技术有限责任公司于2020.12.17-2020.12.18对中安联合煤化有限责任公司中安联合一般固废堆场工程项目进行验收检测。根据有关规定，为保证监测结果能正确反映企业正常生产时污染物实际填埋量状况，要求监测期间生产负荷达到设计负荷的75％以上。对企业的生产负荷进行现场核查，根据企业生产报表，符合验收监测条件。监测期间生产负荷见表9-1。

表9.1-1  监测期间生产负荷统计表

| 日期 | 填埋物 | 设计填埋量 | 实际填埋量 | 单位 | 负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.12.17 | 一般固废 | 529.60 | 497.2 | m3/d | 93.88 |
| 2020.12.18 | 一般固废 | 529.60 | 500.6 | m3/d | 94.52 |

根据表9-1.1，本次验收，中安联合煤化有限责任公司中安联合一般固废堆场工程项目的实际生产负荷达到设计负荷的75%以上，环境保护设施运行正常，满足验收的工况要求。

## 9.2环保设施调试运行效果

### 9.2.1污染物排放监测结果

9.2.1.1废水

项目产生的生活废水经过中安联合煤化有限责任公司污水处理站处理后，污水处理站出口水质监测结果见表9.2.1。

表9.2-1-1 废水监测结果

| 监测点位 | 样品编号 | 分析项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH（无量纲） | 化学需氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 悬浮物（mg/L） | 五日生化需氧量（mg/L） |
| 监测日期：2020年12月17日 |
| 中安联合污水处理设施出口 | S-202005054-1-1（01） | 7.12 | 54 | 5.96 | 25 | 8.6 |
|  | S-202005054-1-1（02） | 7.20 | 51 | 5.49 | 26 | 8.7 |
|  | S-202005054-1-1（03） | 7.08 | 53 | 5.66 | 24 | 8.2 |
|  | S-202005054-1-1（04） | 7.15 | 49 | 5.43 | 21 | 8.1 |
|  | 日均值 | 7.08~7.20 | 51.75 | 5.64 | 24 | 8.4 |
|  | 标准限值 | 6~9 | 60 | 10 | 30 | 10 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 备注 | “L”表示未检出，检测结果低于方法检出限以L或未检出表示 |

表9.2-1-2 废水监测结果

| 监测点位 | 样品编号 | 分析项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH（无量纲） | 化学需氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 悬浮物（mg/L） | 五日生化需氧量（mg/L） |
| 监测日期：2020年12月18日 |
| 中安联合污水处理设施出口 | S-202005054-2-1（01） | 7.10 | 51 | 6.12 | 21 | 7.9 |
|  | S-202005054-2-1（02） | 7.06 | 48 | 6.22 | 22 | 7.5 |
|  | S-202005054-2-1（03） | 7.11 | 47 | 6.42 | 18 | 7.4 |
|  | S-202005054-2-1（04） | 7.14 | 52 | 5.96 | 19 | 7.1 |
|  | 日均值 | 7.06~7.14 | 49.5 | 6.19 | 20 | 7.48 |
|  | 标准限值 | 6~9 | 60 | 10 | 30 | 10 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 备注 | “L”表示未检出，检测结果低于方法检出限以L或未检出表示 |

验收监测结果表明：验收监测期间，中安联合煤化有限责任公司污水处理厂出口水质pH范围及其他各项因子COD、BOD5、SS和氨氮等监测指标日均值满足《炼化企业节水减排考核指标与回用水质控制指标》（Q/SH0104-2007）标准回用，不外排。

9.2.1.2废气

1、无组织

监测结果见表9.2-2、9.2-3，无组织排放监测时气象参数记录表见表9.2-4。

表9.2-2-1 无组织废气监测结果

| 检测点位 | 样品编号 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物（mg/m3） |
| 监测时间：2020年12月17日 |
| 厂界上风向参照点1# | Q-202005054-1-1（01） | 0.192 |
|  | Q-202005054-1-1（02） | 0.226 |
|  | Q-202005054-1-1（03） | 0.246 |
| 厂界下风向监控点1# | Q-202005054-1-2（01） | 0.194 |
|  | Q-202005054-1-2（02） | 0.175 |
|  | Q-202005054-1-2（03） | 0.209 |
| 厂界下风向监控点2# | Q-202005054-1-3（01） | 0.228 |
|  | Q-202005054-1-3（02） | 0.211 |
|  | Q-202005054-1-3（03） | 0.247 |
| 厂界下风向监控点3# | Q-202005054-1-4（01） | 0.194 |
|  | Q-202005054-1-4（02） | 0.228 |
|  | Q-202005054-1-4（03） | 0.245 |
| 备注 | “L”表示未检出，检测结果低于方法检出限以L或未检出表示 |

表9.2-2-2 无组织废气监测结果

| 检测点位 | 样品编号 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物（mg/m3） |
| 监测时间：2020年12月18日 |
| 厂界上风向参照点1# | Q-202005054-2-1（01） | 0.211 |
|  | Q-202005054-2-1（02） | 0.193 |
|  | Q-202005054-2-1（03） | 0.176 |
| 厂界下风向监控点1# | Q-202005054-2-2（01） | 0.228 |
|  | Q-202005054-2-2（02） | 0.244 |
|  | Q-202005054-2-2（03） | 0.209 |
| 厂界下风向监控点2# | Q-202005054-2-3（01） | 0.193 |
|  | Q-202005054-2-3（02） | 0.226 |
|  | Q-202005054-2-3（03） | 0.247 |
| 厂界下风向监控点3# | Q-202005054-2-4（01） | 0.176 |
|  | Q-202005054-2-4（02） | 0.229 |
|  | Q-202005054-2-4（03） | 0.211 |
| 备注 | “L”表示未检出，检测结果低于方法检出限以L或未检出表示 |

表9.2-3无组织排放监测结果评价

| 监测 时间 | 监测 项目 | 样品名称 | 下风向1# | 下风向2# | 下风向3# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.12.17 | 颗粒物（mg/m3） | 标准限值 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | 浓度范围 | 0.175-0.209 | 0.211-0.247 | 0.194-0.245 |
|  |  | 一次最大值 | 0.209 | 0.247 | 0.245 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2020.12.18 | 颗粒物 （mg/m3） | 标准限值 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | 浓度范围 | 0.209-0.244 | 0.193-0.247 | 0.176-0.229 |
|  |  | 一次最大值 | 0.244 | 0.247 | 0.229 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |

表9.2-4气象参数记录表

| 监测日期 | 监测点位 | 天气状况 | 风向 | 风速（m/s） | 温度（℃） | 气压（kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年12月17日 | 厂界上风向参照点1# | 多云 | 东南 | 1.4 | 16.4 | 101.1 |
|  |  | 多云 | 东南 | 1.5 | 16.5 | 101.1 |
|  |  | 多云 | 东南 | 1.5 | 16.7 | 101.2 |
|  | 厂界下风向监控点1# | 多云 | 东南 | 1.3 | 16.5 | 101.3 |
|  |  | 多云 | 东南 | 1.4 | 16.6 | 101.2 |
|  |  | 多云 | 东南 | 1.4 | 17.4 | 101.1 |
|  | 厂界下风向监控点2# | 多云 | 东南 | 1.5 | 16.8 | 101.1 |
|  |  | 多云 | 东南 | 1.5 | 17.2 | 101.4 |
|  |  | 多云 | 东南 | 1.3 | 17.4 | 101.2 |
|  | 厂界下风向监控点3# | 多云 | 东南 | 1.4 | 17.6 | 101.3 |
|  |  | 多云 | 东南 | 1.3 | 17.9 | 101.2 |
|  |  | 多云 | 东南 | 1.5 | 17.8 | 101.1 |
| 2020年12月18日 | 厂界上风向参照点1# | 多云 | 东北 | 1.4 | 15.3 | 101.3 |
|  |  | 多云 | 东北 | 1.5 | 15.6 | 101.3 |
|  |  | 多云 | 东北 | 1.3 | 16.2 | 101.4 |
|  | 厂界下风向监控点1# | 多云 | 东北 | 1.4 | 16.3 | 101.1 |
|  |  | 多云 | 东北 | 1.5 | 15.8 | 101.2 |
|  |  | 多云 | 东北 | 1.3 | 16.4 | 101.3 |
|  | 厂界下风向监控点2# | 多云 | 东北 | 1.3 | 15.9 | 101.2 |
|  |  | 多云 | 东北 | 1.4 | 16.3 | 101.1 |
|  |  | 多云 | 东北 | 1.5 | 15.5 | 101.3 |
|  | 厂界下风向监控点3# | 多云 | 东北 | 1.4 | 15.7 | 101.4 |
|  |  | 多云 | 东北 | 1.4 | 16.2 | 101.2 |
|  |  | 多云 | 东北 | 1.3 | 16.3 | 101.1 |

验收期间监测结果表明：2020年12月17日验收监测期间，颗粒物浓度最大值为＜1mg/m3；2020年12月18日验收监测期间，颗粒物浓度最大值为＜1mg/m3；两日监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织监控浓度限值。

9.2.2.3厂界噪声

厂界噪声监测在昼、夜间各监测1次，连续监测两天，厂界噪声监测结果见表9.2-5。

表9.2-5  厂界噪声监测结果

| 编码 | 检测点位 | 检测值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12月17日 | 12月18日 |
|  |  | 昼间LeqA | 夜间LeqA | 昼间LeqA | 夜间LeqA |
| N1 | 厂界东 | 56 | 43 | 51 | 43 |
| N2 | 厂界南 | 53 | 42 | 53 | 44 |
| N3 | 厂界西 | 54 | 44 | 52 | 42 |
| N4 | 厂界北 | 52 | 43 | 53 | 43 |

验收期间监测结果表明：项目各厂界噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

## 9.3工程建设对环境的影响

### 9.3.1 地下水环境质量监测

2020年12月17日~18日验收监测期间，分别对填埋库区上游地下水、库区渗滤液收集池处地下水、填埋库区左侧地下水、填埋库区右侧地下水以及填埋库区下游地下水进行了监测，监测结果如下表9.3-1。

表9.3-1-1 填埋库区上游地下水建设数据一览表 单位：mg/L（pH无量纲）

| 分析项目 | 样品编号 |
| --- | --- |
|  | S-202005054-1-2（01） | S-202005054-1-2（02） |
| 监测日期：2020年12月17日 |
| pH（无量纲） | 7.12 | 7.16 |
| 耗氧量（mg/L） | 1.55 | 1.62 |
| 总硬度（mg/L） | 85.6 | 86.4 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 254 | 263 |
| 氨氮（mg/L） | 0.221 | 0.232 |
| 氟化物（mg/L） | 0.054 | 0.053 |
| 氯化物（mg/L） | 146 | 152 |
| 硫酸盐（mg/L） | 163 | 166 |
| 硝酸盐（mg/L） | 15.4 | 15.9 |
| 砷（μg/L） | 0.3L | 0.3L |
| 铅（mg/L） | 0.01L | 0.01L |
| 镉（mg/L） | 0.001L | 0.001L |
| 铁（mg/L） | 0.054 | 0.056 |
| 铜（mg/L） | 0.214 | 0.225 |
| 铬（mg/L） | 0.03L | 0.03L |
| 锌（mg/L） | 0.05L | 0.05L |
| 备注 | “L”表示未检出，检测结果低于方法检出限以L或未检出表示 |

表9.3-1-1-1 填埋库区上游地下水建设数据一览表 单位：mg/L（pH无量纲）

| 分析项目 | 样品编号 |
| --- | --- |
|  | S-202005054-2-2（01） | S-202005054-2-2（02） |
| 监测日期：2020年12月18日 |
| pH（无量纲） | 7.21 | 7.18 |
| 耗氧量（mg/L） | 1.62 | 1.54 |
| 总硬度（mg/L） | 82 | 81.6 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 255 | 247 |
| 氨氮（mg/L） | 0.204 | 0.222 |
| 氟化物（mg/L） | 0.035 | 0.044 |
| 氯化物（mg/L） | 149 | 142 |
| 硫酸盐（mg/L） | 159 | 162 |
| 硝酸盐（mg/L） | 16.5 | 16.9 |
| 砷（μg/L） | 0.3L | 0.3L |
| 铅（mg/L） | 0.01L | 0.01L |
| 镉（mg/L） | 0.001L | 0.001L |
| 铁（mg/L） | 0.051 | 0.053 |
| 铜（mg/L） | 0.205 | 0.213 |
| 铬（mg/L） | 0.03L | 0.03L |
| 锌（mg/L） | 0.05L | 0.05L |
| 备注 | “L”表示未检出，检测结果低于方法检出限以L或未检出表示 |

表9.3-1-2-1 库区渗滤液收集池处地下水建设数据一览表 单位：mg/L（pH无量纲）

| 分析项目 | 样品编号 |
| --- | --- |
|  | S-202005054-1-3（01） | S-202005054-1-3（02） |
| 监测日期：2020年12月17日 |
| pH（无量纲） | 7.05 | 7.10 |
| 耗氧量（mg/L） | 1.27 | 1.32 |
| 总硬度（mg/L） | 83.6 | 82.4 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 256 | 259 |
| 氨氮（mg/L） | 0.211 | 0.212 |
| 氟化物（mg/L） | 0.035 | 0.042 |
| 氯化物（mg/L） | 145 | 141 |
| 硫酸盐（mg/L） | 169 | 176 |
| 硝酸盐（mg/L） | 14.6 | 14.9 |
| 砷（μg/L） | 0.3L | 0.3L |
| 铅（mg/L） | 0.01L | 0.01L |
| 镉（mg/L） | 0.001L | 0.001L |
| 铁（mg/L） | 0.034 | 0.046 |
| 铜（mg/L） | 0.225 | 0.233 |
| 铬（mg/L） | 0.03L | 0.03L |
| 锌（mg/L） | 0.05L | 0.05L |
| 备注 | “L”表示未检出，检测结果低于方法检出限以L或未检出表示 |

表9.3-1-2-2 库区渗滤液收集池处地下水建设数据一览表 单位：mg/L（pH无量纲）

| 分析项目 | 样品编号 |
| --- | --- |
|  | S-202005054-2-3（01） | S-202005054-2-3（02） |
| 监测日期：2020年12月18日 |
| pH（无量纲） | 7.22 | 7.28 |
| 耗氧量（mg/L） | 1.12 | 1.24 |
| 总硬度（mg/L） | 71.2 | 74 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 221 | 237 |
| 氨氮（mg/L） | 0.229 | 0.230 |
| 氟化物（mg/L） | 0.044 | 0.039 |
| 氯化物（mg/L） | 155 | 148 |
| 硫酸盐（mg/L） | 146 | 142 |
| 硝酸盐（mg/L） | 15.8 | 15.7 |
| 砷（μg/L） | 0.3L | 0.3L |
| 铅（mg/L） | 0.01L | 0.01L |
| 镉（mg/L） | 0.001L | 0.001L |
| 铁（mg/L） | 0.033 | 0.035 |
| 铜（mg/L） | 0.182 | 0.180 |
| 铬（mg/L） | 0.03L | 0.03L |
| 锌（mg/L） | 0.05L | 0.05L |
| 备注 | “L”表示未检出，检测结果低于方法检出限以L或未检出表示 |

#### 表9.3-1-3-1 填埋库区左侧地下水建设数据一览表 单位：mg/L（pH无量纲）

| 分析项目 | 样品编号 |
| --- | --- |
|  | S-202005054-1-4（01） | S-202005054-1-4（02） |
| 监测日期：2020年12月17日 |
| pH（无量纲） | 7.05 | 7.07 |
| 耗氧量（mg/L） | 1.41 | 1.42 |
| 总硬度（mg/L） | 77.6 | 76.4 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 224 | 229 |
| 氨氮（mg/L） | 0.181 | 0.192 |
| 氟化物（mg/L） | 0.034 | 0.033 |
| 氯化物（mg/L） | 146 | 152 |
| 硫酸盐（mg/L） | 163 | 166 |
| 硝酸盐（mg/L） | 15.4 | 15.9 |
| 砷（μg/L） | 0.3L | 0.3L |
| 铅（mg/L） | 0.01L | 0.01L |
| 镉（mg/L） | 0.001L | 0.001L |
| 铁（mg/L） | 0.054 | 0.056 |
| 铜（mg/L） | 0.214 | 0.225 |
| 铬（mg/L） | 0.03L | 0.03L |
| 锌（mg/L） | 0.05L | 0.05L |
| 备注 | “L”表示未检出，检测结果低于方法检出限以L或未检出表示 |

#### 表9.3-1-3-2 填埋库区左侧地下水建设数据一览表 单位：mg/L（pH无量纲）

| 分析项目 | 样品编号 |
| --- | --- |
|  | S-202005054-2-4（01） | S-202005054-2-4（02） |
| 监测日期：2020年12月18日 |
| pH（无量纲） | 7.06 | 7.02 |
| 耗氧量（mg/L） | 1.64 | 1.62 |
| 总硬度（mg/L） | 74.4 | 72.4 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 239 | 242 |
| 氨氮（mg/L） | 0.186 | 0.182 |
| 氟化物（mg/L） | 0.043 | 0.039 |
| 氯化物（mg/L） | 154 | 159 |
| 硫酸盐（mg/L） | 175 | 177 |
| 硝酸盐（mg/L） | 16.5 | 16.1 |
| 砷（μg/L） | 0.3L | 0.3L |
| 铅（mg/L） | 0.01L | 0.01L |
| 镉（mg/L） | 0.001L | 0.001L |
| 铁（mg/L） | 0.061 | 0.064 |
| 铜（mg/L） | 0.225 | 0.232 |
| 铬（mg/L） | 0.03L | 0.03L |
| 锌（mg/L） | 0.05L | 0.05L |
| 备注 | “L”表示未检出，检测结果低于方法检出限以L或未检出表示 |

#### 表9.3-1-4-1 填埋库区右侧地下水建设数据一览表 单位：mg/L（pH无量纲）

| 分析项目 | 样品编号 |
| --- | --- |
|  | S-202005054-1-5（01） | S-202005054-1-5（02） |
| 监测日期：2020年12月17日 |
| pH（无量纲） | 7.13 | 7.19 |
| 耗氧量（mg/L） | 1.74 | 1.77 |
| 总硬度（mg/L） | 74 | 74.4 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 225 | 229 |
| 氨氮（mg/L） | 0.173 | 0.179 |
| 氟化物（mg/L） | 0.055 | 0.057 |
| 氯化物（mg/L） | 163 | 165 |
| 硫酸盐（mg/L） | 149 | 147 |
| 硝酸盐（mg/L） | 15.1 | 15.6 |
| 砷（μg/L） | 0.3L | 0.3L |
| 铅（mg/L） | 0.01L | 0.01L |
| 镉（mg/L） | 0.001L | 0.001L |
| 铁（mg/L） | 0.059 | 0.055 |
| 铜（mg/L） | 0.189 | 0.187 |
| 铬（mg/L） | 0.03L | 0.03L |
| 锌（mg/L） | 0.05L | 0.05L |
| 备注 | “L”表示未检出，检测结果低于方法检出限以L或未检出表示 |

#### 表9.3-1-4-2 填埋库区右侧地下水建设数据一览表 单位：mg/L（pH无量纲）

| 分析项目 | 样品编号 |
| --- | --- |
|  | S-202005054-2-5（01） | S-202005054-2-5（02） |
| 监测日期：2020年12月18日 |
| pH（无量纲） | 7.15 | 7.13 |
| 耗氧量（mg/L） | 1.78 | 1.69 |
| 总硬度（mg/L） | 69.2 | 69.6 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 262 | 263 |
| 氨氮（mg/L） | 0.166 | 0.152 |
| 氟化物（mg/L） | 0.049 | 0.035 |
| 氯化物（mg/L） | 154 | 151 |
| 硫酸盐（mg/L） | 162 | 167 |
| 硝酸盐（mg/L） | 17.4 | 17.6 |
| 砷（μg/L） | 0.3L | 0.3L |
| 铅（mg/L） | 0.01L | 0.01L |
| 镉（mg/L） | 0.001L | 0.001L |
| 铁（mg/L） | 0.053 | 0.049 |
| 铜（mg/L） | 0.237 | 0.245 |
| 铬（mg/L） | 0.03L | 0.03L |
| 锌（mg/L） | 0.05L | 0.05L |
| 备注 | “L”表示未检出，检测结果低于方法检出限以L或未检出表示 |

#### 表9.3-1-5-1 填埋库区下游地下水建设数据一览表 单位：mg/L（pH无量纲）

| 分析项目 | 样品编号 |
| --- | --- |
|  | S-202005054-1-5（01） | S-202005054-1-5（02） |
| 监测日期：2020年12月17日 |
| pH（无量纲） | 7.15 | 7.13 |
| 耗氧量（mg/L） | 1.78 | 1.69 |
| 总硬度（mg/L） | 69.2 | 69.6 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 262 | 263 |
| 氨氮（mg/L） | 0.166 | 0.152 |
| 氟化物（mg/L） | 0.049 | 0.035 |
| 氯化物（mg/L） | 154 | 151 |
| 硫酸盐（mg/L） | 162 | 167 |
| 硝酸盐（mg/L） | 17.4 | 17.6 |
| 砷（μg/L） | 0.3L | 0.3L |
| 铅（mg/L） | 0.01L | 0.01L |
| 镉（mg/L） | 0.001L | 0.001L |
| 铁（mg/L） | 0.053 | 0.049 |
| 铜（mg/L） | 0.237 | 0.245 |
| 铬（mg/L） | 0.03L | 0.03L |
| 锌（mg/L） | 0.05L | 0.05L |
| 备注 | “L”表示未检出，检测结果低于方法检出限以L或未检出表示 |

#### 表9.3-1-5-2 填埋库区下游地下水建设数据一览表 单位：mg/L（pH无量纲）

| 分析项目 | 样品编号 |
| --- | --- |
|  | S-202005054-2-5（01） | S-202005054-2-5（02） |
| 监测日期：2020年12月18日 |
| pH（无量纲） | 7.05 | 7.07 |
| 耗氧量（mg/L） | 1.41 | 1.42 |
| 总硬度（mg/L） | 77.6 | 76.4 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 224 | 229 |
| 氨氮（mg/L） | 0.181 | 0.192 |
| 氟化物（mg/L） | 0.034 | 0.033 |
| 氯化物（mg/L） | 146 | 152 |
| 硫酸盐（mg/L） | 163 | 166 |
| 硝酸盐（mg/L） | 15.4 | 15.9 |
| 砷（μg/L） | 0.3L | 0.3L |
| 铅（mg/L） | 0.01L | 0.01L |
| 镉（mg/L） | 0.001L | 0.001L |
| 铁（mg/L） | 0.054 | 0.056 |
| 铜（mg/L） | 0.214 | 0.225 |
| 铬（mg/L） | 0.03L | 0.03L |
| 锌（mg/L） | 0.05L | 0.05L |
| 备注 | “L”表示未检出，检测结果低于方法检出限以L或未检出表示 |

验收期间监测结果表明：2020年12月17日和18日验收监测期间，相比于2019年1月19-20日监测项目地的地下水各项污染指数浓度低。填埋库区上游地下水、库区渗滤液收集池处地下水、填埋库区左侧地下水、填埋库区右侧地下水以及填埋库区下游地下水的pH、耗氧量、氯化物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、氟化物、铬、铁、铜、锌、镉、砷、铅均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

# 10、验收监测结论

## 10.1环保设施调试运行效果

### 10.1.1污染物排放监测结果

10.1.1.1废水

项目废水主要为生活污水、渗滤液。生活污水经化粪池处理后，吸污车送至中安联合煤化有限责任公司污水处理站，废水处理后达到《炼化企业节水减排考核指标与回用水质控制指标》（Q/SH 0104-2007）后回用，不外排；渗滤液经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘，不外排。
10.1.1.2废气达标排放情况

验收期间监测结果表明：2020年12月17日验收监测期间，颗粒物浓度最大值为＜1mg/m3；2020年12月18日验收监测期间，颗粒物浓度最大值为＜1mg/m3；两日监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织监控浓度限值。

10.1.1.3噪声达标排放情况

验收期间监测结果表明：项目各厂界噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

10.1.1.4项目固废处置情况

本项目产生的固体废物主要是一般固体废物职工生活垃圾。

场区内设置垃圾收集桶，由环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处置。

## 10.2工程建设对环境的影响

验收期间监测结果表明：2020年12月17日和18日验收监测期间，填埋库区上游地下水、库区渗滤液收集池处地下水、填埋库区左侧地下水、填埋库区右侧地下水以及填埋库区下游地下水的pH、耗氧量、氯化物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、氟化物、铬、铁、铜、锌、镉、砷、铅均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

## 10.3建议

- 加强对废气污染治理设施的日常运行维护管理，保障设施正常稳定运行，确保各项污染物做到稳定达标排放；

- 加强对各项风险防范措施的定期维护和检修，加强应急演习训练，总结积累经验，避免发生环境污染事故。

3、对照环评及其批复的要求，进一步细化落实该项目的其他要求。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）: 中安联合煤化有限责任公司                              填表人（签字）:                          项目经办人（签字）:

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 中安联合一般固废堆场工程项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 淮南市潘集区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | N7723固体废物治理 | 建设性质 | 新建 | 项目厂区中心经度/纬度 | 经度：116.889639 纬度32.698098 |
|  | 设计生产能力 | 529.6m3/d | 实际生产能力 | 500m3/d | 环评单位 | 安徽三的环境科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 淮南市生态环境局 | 审批文号 | 淮环复【2019】27号 | 环评文件类型 | 报告书 |
|  | 开工日期 | 2019.8 | 竣工日期 | 2020.10 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | 中石化宁波工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 江苏东晟新城建设集团有限公司 | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 安徽启晨环境科技有限公司 | 环保设施监测单位 | 安徽尚德谱检测技术有限责任公司 | 验收监测时工况 | 工况稳定，污染治理设施正常运行 |
|  | 投资总概算（万元） | 24900 | 环保投资总概算（万元） | 348 | 所占比例（%） | 1.40 |
|  | 实际总投资（万元） | 12500 | 实际环保投资（万元） | 2388.37 | 所占比例（%） | 19.11 |
|  | 废水治理（万元） | 2353.87 | 废气治理（万元） | 8.6 | 噪声治理（万元） | 6 | 固废治理（万元） | 0.4 | 绿化及生态（万元） | 8 | 其它（万元） | 11.5 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时间 | 8760h/a |
| 运营单位 | 中安联合煤化有限责任公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 9134040056638826X2 | 验收时间 | / |
| 污染物排放达标与总量控制 （工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放量（7） | 本期工程 “以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |
|  | 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废 气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟（粉）尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有机废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 入池水管 | 地下水和渗滤液提升管 |
| --- | --- |
| 回用水管 | 填埋区 |

# Text boxes

新鲜水33.8

吸污车送至中安联合煤化有限责任公司污水处理站

1.92

回用

2.4

化粪池

损耗：0.48

碾压用水

损耗：25.6

25.6

损耗：2.8

碾压用水

2.8

道路浇洒用水

损耗：3.0

3.0

管理区绿化用水

渗滤液收集池（调PH、絮凝沉淀）

回用于填埋库区泼洒降尘

填埋场库区渗滤液

N，G1

N，G1

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（－）表示减少。 2、（12）=（6）－8）－（11），（9）=（4）－（5）－（8）－（11）+（1）。 3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年